## Slide 1
⚡ 智能车载测试解决方案
使用 OpenCode Agent
进行车载DKC测试
基于MCP协议和Agent技能系统，用户只需用自然语言描述测试需求，OpenCode Agent即可自动完成从Excel读取测试用例、构建测试场景、执行CAN/CANFD报文收发、控制智能小车和机械臂、验证DKC信号、录制测试视频到回填测试结果的全流程自动化测试。
12+
测试步骤类型
2
核心MCP工具
100%
自动化测试

## Slide 2
概述
什么是车载DKC测试？
OpenCode Agent如何改变传统测试？
DKC（数字钥匙控制器）是汽车数字钥匙系统的核心，负责无钥匙进入、启动授权、身份认证等功能。通过OpenCode Agent，测试人员可以用自然语言描述测试场景，Agent自动执行复杂的测试序列。

## Slide 3
核心功能特性
📡
CAN/CANFD 报文收发
支持单帧发送、周期发送、报文接收等多种通信模式，覆盖车载网络测试的核心需求。
🔍
DBC信号解码
使用DBC文件定义报文格式，自动将原始字节解码为有意义的信号值，支持复杂的数据结构。
⏱️
时序信号检查
验证信号在指定时间窗口内保持特定值，支持多信号联合检查，确保时序逻辑正确。

## Slide 4
核心功能特性
🤖
智能设备控制
集成智能小车和机械臂控制，实现物理世界的自动化测试操作。
📝
自动日志记录
测试过程中自动记录BLF/ASC格式的报文日志，便于事后分析和问题追溯。
🎯
场景化测试
通过定义测试场景和步骤序列，轻松构建复杂的测试用例，支持步骤间的数据传递。

## Slide 5
OpenCode Agent 完整架构
Layer 1: 用户提示词层
👤 User Prompt - 自然语言描述测试需求
↓
Layer 2: LLM层
🧠 OpenCode Agent - 意图理解、步骤规划、工具选择
↓
Layer 3: 工具层
内置工具(read,edit,write,bash) | Skills(automotive-testing,mcp-builder) | MCP Servers
↓
Layer 4: 外部环境层 - TSMaster API | 网络服务(TCP/HTTP) | 文件系统 | 物理设备

## Slide 6
Automotive Testing MCP 核心架构
核心工具
📡 tsmaster_run_simulation
执行DKC仿真测试场景
🚗 物理设备控制
智能小车开关控制、区域移动、机械臂旋转(0-180°)、NFC刷卡+视频录制
📡 CAN/CANFD通信
单帧报文收发、周期报文发送、报文接收验证、BLF/ASC日志记录
🔍 信号处理
DBC信号解码、时序信号检查、多信号联合验证、容差比较支持
辅助工具
🔧 encode_can_signal
CAN信号编码
📝 信号编码: DBC文件解析、信号值到字节编码、报文ID自动识别、多信号同时编码

## Slide 7
多协议设备通信层
🔌
TSMaster COM API
通过COM组件与TSMaster软件通信，控制CAN硬件接口
CAN/CANFD | 报文收发 | 信号编解码
🌐
TCP/IP
与智能小车建立TCP连接，发送控制指令并接收响应
192.168.1.1:2001 | 开关控制 | 区域移动
📹
HTTP + OpenCV
HTTP控制机械臂，OpenCV录制NFC刷卡过程视频
192.168.2.1 | 机械臂旋转 | 视频录制

## Slide 8
架构流程
🧠
OpenCode Agent
LLM智能体
→
📡
Automotive MCP
测试工具
→
⚙️
tsmaster模块
协议封装
→
🔌
物理设备层
CAN/小车/机械臂

## Slide 9
代码示例 - MCP Server主入口
# automotive-testing.py - MCP Server主入口
from mcp.server.fastmcp import FastMCP
from tsmaster import (
ECUSimulationScenario,
_ensure_connected,
_execute_step,
encode_can_signal
)
# 初始化 MCP Server
mcp = FastMCP("automotive-testing")
if __name__ == "__main__":
mcp.run()

## Slide 10
代码示例 - MCP工具定义
# MCP工具定义
@mcp.tool(
name="tsmaster_run_simulation",
annotations={"title": "执行DKC仿真测试场景"},
)
async def tsmaster_run_simulation(scenario: ECUSimulationScenario) -> str:
"""执行测试序列"""
_ensure_connected()
sorted_steps = sorted(scenario.steps, key=lambda s: s.order)
step_results = []
for step in sorted_steps:
result = _execute_step(step, scenario.channel)
step_results.append(result)
return json.dumps({
"scenario_name": scenario.scenario_name,
"status": "completed",
"step_results": step_results
})
@mcp.tool(name="encode_can_signal")
async def encode_can_signal(dbc_path: str, signals: List[SignalInput]) -> str:
"""CAN信号编码"""
# 使用DBC文件编码信号...

## Slide 11
代码示例 - 数据模型
# tsmaster/models.py - 数据模型
from pydantic import BaseModel
class StepType(Enum):
INIT = "init"
SEND_SINGLE = "send_single"
START_CYCLIC = "start_cyclic"
WAIT = "wait"
RECEIVE = "receive"
SMART_CAR_ZONE = "smart_car_zone"
MACHINE_ARM_ROTATION = "machine_arm_rotation"
NFC_START = "nfc_start"
CHECK_SIGNALS = "check_signals"
class MessageFrame(BaseModel):
channel: int = 0
identifier: Union[int, str]
data: List[int]
is_extended_id: bool = False
class TestStep(BaseModel):
step_id: str
step_type: StepType
order: int
message: Optional[MessageFrame] = None
duration_ms: Optional[int] = None
zone_value: Optional[int] = None
angle: Optional[int] = None
conditions: Optional[List[Dict]] = None
class ECUSimulationScenario(BaseModel):
scenario_name: str
channel: int = 0
steps: List[TestStep]

## Slide 12
代码示例 - 测试执行器
# tsmaster/executor.py - 测试执行器
def _execute_step(step: TestStep, channel: int) -> StepResult:
"""执行单个测试步骤"""
if step.step_type == StepType.INIT:
# 初始化，启动BLF记录
return _handle_init(step)
elif step.step_type == StepType.SEND_SINGLE:
# 发送单帧报文
return _handle_send_single(step, channel)
elif step.step_type == StepType.SMART_CAR_ZONE:
# 控制智能小车
success = send_zone_value(step.zone_value)
return StepResult(status="passed" if success else "failed")
elif step.step_type == StepType.CHECK_SIGNALS:
# 检查信号条件
return _handle_check_signals(step, channel)

## Slide 13
核心功能
测试步骤类型
系统支持12+种测试步骤类型，覆盖从初始化到信号验证的完整测试流程。

## Slide 14
测试步骤类型
🔌 INIT
初始化
初始化测试环境，启动TSMaster报文记录（BLF格式），设置日志文件路径。
📤 SEND_SINGLE
报文发送
发送单帧CAN/CANFD报文，支持标准帧和扩展帧，可配置数据长度码。
🔄 START_CYCLIC
周期发送
启动周期报文发送，可配置发送周期（10ms-60s），模拟持续信号输出。
📥 RECEIVE
报文接收
接收并验证总线报文，可指定期望接收的报文ID列表，支持超时检测。

## Slide 15
测试步骤类型
⏸️ WAIT
延时等待
等待指定时长，用于模拟真实场景中的时间延迟，或等待系统响应。
🚗 SMART_CAR_ZONE
智能小车
控制智能小车移动到指定区域，用于物理世界的自动化测试操作。
🦾 MACHINE_ARM_ROTATION
机械臂
控制机械臂旋转到指定角度（0-180度），支持NFC刷卡等物理操作。
🔍 CHECK_SIGNALS
信号检查
检查信号条件是否满足，支持时序检查（连续N帧保持值）和容差比较。

## Slide 16
工作流程
五步完成测试
用户通过自然语言描述测试需求，OpenCode Agent自动完成场景构建、执行和结果分析的完整测试流程。

## Slide 17
👤 用户
要求从Excel读取测试用例
用户指示Agent使用Excel skill读取测试用例文件，获取测试场景、步骤和预期结果。
# 用户使用自然语言指令：
"请从Excel文件 'DKC_TestCases.xlsx' 中读取测试用例，
执行其中的数字钥匙认证测试场景"
# Agent使用Excel skill自动读取：
await read_excel("DKC_TestCases.xlsx", sheet="TestCases")
# 返回：测试场景、步骤、预期结果等结构化数据

## Slide 18
🤖 Agent
自动构建测试场景
Agent理解用户需求，自动转换为结构化测试场景，配置测试步骤、报文参数和信号检查条件。
# Agent 自动生成：
scenario = ECUSimulationScenario(
scenario_name="DKC数字钥匙认证测试",
steps=[
TestStep(step_type=StepType.INIT, ...),
TestStep(step_type=StepType.SEND_SINGLE, ...),
TestStep(step_type=StepType.SMART_CAR_ZONE, ...),
TestStep(step_type=StepType.CHECK_SIGNALS, ...),
]
)

## Slide 19
🤖 Agent
执行测试序列
Agent自动调用MCP工具，建立TSMaster连接，按顺序执行所有测试步骤，包括CAN报文收发、智能小车控制和信号检查。
# Agent 自动执行：
result = await tsmaster_run_simulation(scenario)
# - 初始化CAN通道
# - 发送唤醒报文
# - 控制智能小车移动
# - 检查信号条件

## Slide 20
🤖 Agent
自动验证信号
Agent自动解码CAN报文，验证信号值是否符合预期。支持时序检查（连续多帧保持值）和多信号联合验证。
# Agent 自动验证：
conditions=[
{"signal": "DoorUnLock",
"operator": "==",
"value": 0, # 验证解锁状态
"hold_max_frames": 20}
]

## Slide 21
🤖 Agent
自动回填测试结果到Excel
测试完成后，Agent自动使用Excel skill将执行结果、耗时、通过/失败状态回填到原始测试用例表格中，生成完整测试报告。
# Agent自动回填测试结果到Excel：
await write_excel(
file_path="DKC_TestCases.xlsx",
sheet="TestCases",
data={
"Test_ID": "DKC_001",
"Status": "Passed",
"Duration": "9305ms",
"Result": "车门解锁成功",
"Timestamp": "2025-04-15 10:23:45"
}
)

## Slide 22
实际演示
完整测试示例
以下是DKC测试、智能小车控制和机械臂NFC刷卡的实际测试示例，展示了多种测试场景的应用。

## Slide 23
🔑 DKC数字钥匙认证测试 - Part 1
from tsmaster import (
ECUSimulationScenario, TestStep, MessageFrame, StepType
)
# DKC数字钥匙认证流程测试
# 测试场景：通过智能小车搭载数字钥匙模拟数字钥匙靠近车辆、身份认证、解锁车门
scenario = ECUSimulationScenario(
scenario_name="DKC数字钥匙认证测试",
channel=0,
steps=[
# 步骤1: 初始化测试环境，启动CAN报文记录
TestStep(
step_id="init",
step_type=StepType.INIT,
order=0
),
# 步骤2: 发送数字钥匙唤醒信号 (NW_WakeUP_signal)
TestStep(
step_id="send_dkey_wake",
step_type=StepType.SEND_SINGLE,
order=1,
message=MessageFrame(
channel=0,
identifier="0x500",
data=[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
is_extended_id=False
)
),
# 步骤3: 智能小车移动到区域2 (模拟钥匙靠近)
TestStep(
step_id="car_move_zone2",
step_type=StepType.SMART_CAR_ZONE,
order=2,
zone_value=2
),

## Slide 24
🔑 DKC数字钥匙认证测试 - Part 2
# 步骤4: 等待车辆响应
TestStep(
step_id="wait_auth",
step_type=StepType.WAIT,
order=3,
duration_ms=3000
),
# 步骤5: 检查DKC认证状态信号
TestStep(
step_id="check_dkey_auth",
step_type=StepType.CHECK_SIGNALS,
order=4,
check_dbc_path="vehicle.dbc",
check_message_ids=["0x251"],
wait_before_check_ms=2000,
conditions=[
{
"signal": "P_DKey_Welcome",
"operator": "==",
"value": 1,
"hold_max_frames": 20
},
{
"signal": "P_DKey_Area_PS",
"operator": "==",
"value": 2,
"hold_duration_ms": 2000
}
]
),
# 步骤6: 通过智能小车控制数字钥匙模拟按键解锁
# 步骤7: 验证车门解锁状态 (报文0x251)

## Slide 25
🔑 DKC数字钥匙认证测试 - Part 3
TestStep(
step_id="check_door_unlock",
step_type=StepType.CHECK_SIGNALS,
order=6,
check_dbc_path="vehicle.dbc",
check_message_ids=["0x251"],
conditions=[
{
"signal": "DoorUnLock",
"operator": "==",
"value": 0, # 解锁
"hold_max_frames": 20
}
]
),
# 步骤8: 验证车门开关状态 (报文0x116)
TestStep(
step_id="check_door_sw",
step_type=StepType.CHECK_SIGNALS,
order=7,
check_dbc_path="vehicle.dbc",
check_message_ids=["0x116"],
conditions=[
{
"signal": "AllDoorSW",
"operator": "==",
"value": 1, # Open
"hold_max_frames": 20
}
]
)
]
)

## Slide 26
🚗 智能小车控制测试
from tsmaster import (
ECUSimulationScenario, TestStep, MessageFrame, StepType
)
# 智能小车控制测试 - 模拟钥匙靠近不同区域
scenario = ECUSimulationScenario(
scenario_name="智能小车区域移动测试",
channel=0,
steps=[
# 步骤1: 初始化
TestStep(step_id="init", step_type=StepType.INIT, order=0),
# 步骤2: 移动到Zone 0 (远离车辆)
TestStep(step_id="move_zone0", step_type=StepType.SMART_CAR_ZONE,
order=1, zone_value=0),
# 步骤3: 等待移动完成
TestStep(step_id="wait_move0", step_type=StepType.WAIT,
order=2, duration_ms=2000),
# 步骤4: 移动到Zone 1 (进入迎宾区)
TestStep(step_id="move_zone1", step_type=StepType.SMART_CAR_ZONE,
order=3, zone_value=1),
# 步骤5: 等待并验证迎宾信号
TestStep(step_id="check_welcome", step_type=StepType.WAIT,
order=4, duration_ms=1000),
# 步骤6: 移动到Zone 2 (进入解锁区)
TestStep(step_id="move_zone2", step_type=StepType.SMART_CAR_ZONE,
order=5, zone_value=2),
# 步骤7: 等待并检查解锁信号
TestStep(step_id="check_unlock_zone", step_type=StepType.CHECK_SIGNALS,
order=6, check_dbc_path="vehicle.dbc", check_message_ids=["0x251"],
conditions=[{"signal": "P_DKey_Area_PS", "operator": "==", "value": 2}]),
# 步骤8: 按下开关测试 (模拟按键)
TestStep(step_id="press_switch", step_type=StepType.SMART_CAR_SWITCH,
order=7, switch_value=1, keytime_ms=500)
]
)

## Slide 27
🦾 机械臂NFC刷卡测试 - Part 1
from tsmaster import (
ECUSimulationScenario, TestStep, MessageFrame, StepType
)
# 机械臂NFC刷卡测试 - 模拟NFC卡片刷卡动作并录制视频
scenario = ECUSimulationScenario(
scenario_name="机械臂NFC刷卡测试",
channel=0,
steps=[
# 步骤1: 初始化CAN记录
TestStep(step_id="init", step_type=StepType.INIT, order=0),
# 步骤2: 机械臂旋转到初始位置
TestStep(step_id="arm_home", step_type=StepType.MACHINE_ARM_ROTATION,
order=1, angle=0),
# 步骤3: 等待机械臂就位
TestStep(step_id="wait_arm", step_type=StepType.WAIT,
order=2, duration_ms=2000),
# 步骤4: 机械臂旋转到刷卡位置 (90度)
TestStep(step_id="arm_to_nfc", step_type=StepType.MACHINE_ARM_ROTATION,
order=3, angle=90),
# 步骤5: 执行NFC刷卡 (带视频录制)
TestStep(step_id="nfc_swipe", step_type=StepType.NFC_START,
order=4, name="DKC_NFC_Test_001"),
# 步骤6: 等待刷卡响应
TestStep(step_id="wait_nfc", step_type=StepType.WAIT,
order=5, duration_ms=3000),

## Slide 28
🦾 机械臂NFC刷卡测试 - Part 2
# 步骤7: 检查NFC认证信号
TestStep(
step_id="check_nfc_auth",
step_type=StepType.CHECK_SIGNALS,
order=6,
check_dbc_path="vehicle.dbc",
check_message_ids=["0x400"],
conditions=[
{
"signal": "NFC_Auth_Status",
"operator": "==",
"value": 1, # 认证成功
"hold_max_frames": 10
}
]
),
# 步骤8: 机械臂归位
TestStep(step_id="arm_return", step_type=StepType.MACHINE_ARM_ROTATION,
order=7, angle=0)
]
)

## Slide 29
🔧 使用 encode_can_signal 工具
# Agent 可以使用 encode_can_signal 工具编码信号
await encode_can_signal(
dbc_path="vehicle.dbc",
signals=[
SignalInput(signal="P_DKey_Welcome", value=1),
SignalInput(signal="P_DKey_Area_PS", value=2)
]
)
# 返回结果
{
"status": "success",
"frame_id": "0x251",
"message_name": "Body_1",
"data": [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0]
}

## Slide 30
📊 DKC测试执行报告
步骤ID | 类型 | 描述 | 状态 | 耗时
init | INIT | 初始化环境，启动BLF记录 | ✓ PASSED | 150ms
send_dkey_wake | SEND_SINGLE | 发送数字钥匙唤醒信号 | ✓ PASSED | 50ms
car_move_zone2 | SMART_CAR_ZONE | 智能小车移动到Zone 2 | ✓ PASSED | 2500ms
wait_auth | WAIT | 等待认证响应 | ✓ PASSED | 3000ms
check_dkey_auth | CHECK_SIGNALS | 验证P_DKey_Welcome和P_DKey_Area_PS | ✓ PASSED | 1040ms
send_unlock | SEND_SINGLE | 发送解锁指令 | ✓ PASSED | 45ms
check_unlock | CHECK_SIGNALS | 验证车门解锁状态 | ✓ PASSED | 520ms

## Slide 31
📊 测试执行结果JSON
{
"scenario_name": "DKC数字钥匙认证测试",
"status": "completed",
"total_steps": 7,
"passed_steps": 7,
"failed_steps": 0,
"skipped_steps": 0,
"total_duration_ms": 9305
}

## Slide 32
视频演示
OpenCode Agent DKC测试演示
观看实际测试过程，了解OpenCode Agent如何通过自然语言指令完成完整的车载DKC测试流程。
📹 视频演示区

## Slide 33
OpenCode DKC Testing
基于MCP协议的车载DKC智能测试解决方案
让测试更智能、更高效、更可靠
文档 | 支持